Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

## ...........................................

(pieczęć Wykonawcy)

### Cena oferty (w PLN) brana pod uwagę

### przy ocenie i porównaniu złożonych ofert:

| ASORTYMENT | CENA NETTO (ZA CAŁY ASORTYMENT) | VAT (w %) | CENA BRUTTO (ZA CAŁY ASORTYMENT) |
| --- | --- | --- | --- |
| ODKURZACZE –PROFESJONALNE, PAROWNICE, MASZYNY JEDNOTARCZOWE WG PONIŻSZEGO ZESTAWIENIA |  |  |  |

# Uwaga! Wykonawca zobowiązany jest załączyć do formularza ofertowego ceny jednostkowe (netto i brutto) za poszczególny asortyment wchodzący w skład pakietu.

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

WYMOGI (warunki/parametry graniczne):

ODKURZACZE –PROFESJONALNE, PAROWNICE, MASZYNY JEDNOTARCZOWE

ODKURZACZ SUCHO-MOKRO SZT. 2

- ZASILANIE 230 V

| - PODCIŚNIENIE (MBAR/KPA) 200 / 20 |  |  |
| --- | --- | --- |

- WĄŻ SSĄCY O DŁUGOŚCI PRZYNAJMNIEJ 2,5 METRA

- WYPOSAŻONY W DWIE METALOWE RURY SSĄCE

- CIĘŻAR DO 8 KG BEZ WYPOSAŻENIA

- POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA MIĘDZY 25 A 30 LITRÓW

- ODKURZACZ WYPOSAŻONY W FILTR DO PRACY NA SUCHO JAK I NA MORKO

- ŁATWY DEMONTAŻ I CZYSZCZENIE FILTRA DO PRACY NA MOKRO

- SSAWKA PODŁOGOWA NA MOKRO/SUCHO, 300 MM

- SSAWKA SZCZELINOWA

- GWARANTOWANY SERWIS BEZPOŚREDNI Z DOJAZDEM

ODKURZACZ EKSTRAKCYJNY DO PRANIA WYKŁADZIN I TAPICERKI  SZT. 1

- ZASILANIE 230 V

| - WĄŻ DO EKSTRAKCJI ZE ZINTEGROWANYM ZŁĄCZEM, 2.5 M - DYSZA PODŁOGOWA Z KOLANKIEM I RURĄ SSĄCĄ - DYSZA RĘCZNA - KABEL ZASILAJĄCY, 7 M |  |
| --- | --- |

CIĘŻAR DO 11  KG BEZ WYPOSAŻENIA

- MAKSYMALNA POJEMNOŚĆ ZBIORNIKÓW NA WODĘ CZYSTĄ I BRUDNĄ – 10 LITRÓW  KAŻDY

- PODCIŚNIENIE WIĘKSZE NIŻ 20 KPA

- GWARANTOWANY SERWIS BEZPOŚREDNI Z DOJAZDEM

PAROWNICA SZT. 3

- ZASILANIE 230 V

| - WĄŻ Z UCHWYTEM - DWIE RURY PAROWE - DYSZA PODŁOGOWA - DYSZA RĘCZNA - SZCZOTKA OKRĄGŁA, - SSAWKA DO TAPICERKI ZE SZCZOTKĄ - LEJEK DO NAPEŁNIANIA ZBIORNIKA (SYSTEM 2-ZBIORNIKOWY: „BOJLER” ORAZ ZBIORNIK PRZELEWOWY GWARANTUJĄCY MOŻLIWOŚĆ PRACY CIĄGŁEJ - DYSZA POWER |  |
| --- | --- |

- CIĘŻAR DO 9 KG BEZ WYPOSAŻENIA

- W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM LEJEK WYPOSAŻONY W FILTR  ZANIECZYSZCZEŃ STAŁYCH

- PŁYNNA REGULACJA STOPNIA WILGOTNOŚCI PARY

- URZĄDZENIE WYPOSAŻONE W SCHOWEK NA WYPOSAŻENIE

- SSAWKA DO TAPICERKI ZE SZCZOTKĄ

- DYSZA POWER

- GWARANTOWANY SERWIS BEZPOŚREDNI Z DOJAZDEM

MASZYNA JEDNOTARCZOWA POLERKA – 1 SZTUKA

- ZASILANIE 230V

- POBÓR MOCY SILNIKA MAX 1150 W

- SZEROKOŚĆ ROBOCZA 508 MM

- SZEROKOŚĆ ODSYSANIA 560 MM

- CIĘŻAR DO 34 KG

- PRĘDKOŚĆ OBROTÓW 1500 OBROTÓW/MIN

- POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO  DO 57Db

- ŁĄCZNA WARTOŚĆ WIBRACJI DRGAŃ URZĄDZENIA – 0,35m/s2

- WYPOSAŻONA W TALERZ NAPĘDOWY Z CENTERLOCK

- URZĄDZENIE WYPOSAŻONE W OSŁONĘ ORAZ FUNKCJE ODSYSANIA PYŁU

- NA WYPOSAŻENIU PAD DO POLEROWANIA

- GWARANTOWANY SERWIS BEZPOŚREDNI Z DOJAZDEM

MASZYNA SZORUJĄCA JEDNOTARCZOWA – 1 SZTUKA

- ZASILANIE 220-240v

- DŁUGOŚĆ KABLA ZASILAJĄCEGO MAKSYMALNIE 60 CM

- MASZYNA WYPOSAŻONA STANDARDOWO W PRZEDŁUŻACZ

- ZBIORNIK NA ROZTÓR CHEMOCZNY / WODĘ MONTOWANY NA GŁOWICY SZORUJĄCEJ

- WYPROFILOWANE WŁĄCZNIKI WYMUSZAJĄCY  PRAWIDŁOWĄ POSTAWĘ PRACOWNIKA PODCZAS URUCHOMIENIA MASZYNY

- MASZYNA WYPOSAżONA W SZCZOTKĘ ŚREDNIO-TWARDĄ (CZERWONĄ) , ZESTAW PADÓW ŚREDIO-TWARDYCH -(CZERWONYCH) ORAZ TWARDYCH (ZIELONYCH)

- Szerokość robocza	430 mm

- Wysokość głowicy	90 mm

- Prędkość obrotowa szczotki  	180 obr/min

- Poziom ciśnienia akustycznego 	63 dB(A)

- Ciężar 	43 kg

- GWARANTOWANY SERWIS BEZPOŚREDNI Z DOJAZDEM

Wszystkie urządzenia fabrycznie nowe.

Oferowane urządzenia muszą być kompletne, tj. gotowe do eksploatacji (bez żadnych dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego).

Gwarancja - 24 miesiące.

Uwaga!

### „WARUNKI / PARAMETRY GRANICZNE”:

Podana wartość - oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji urządzeń i ich parametrów technicznych.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

.......................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy